# Nr sprawy 3/zp/mgzo/14

# Załącznik NR 1

Spis treści

Zestawienie ilościowe

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 3

Gimnazjum Nr 1

Terminale uczniowskie

.	Wymagania ogólne

.	Terminal + klawiatura + mysz

.	Monitor do terminala

.	Licencje dostępowe do serwera

.	Licencje dostępowe do usług pulpitu zdalnego

Serwer terminali

.	Wymagania ogólne

.	Serwer terminali

.	Oprogramowanie serwerowe

Okablowanie pracowni terminalowej

.	Wymagania ogólne

.	Szafa serwerowa z osprzętem

.	Przełącznik sieciowy

.	Zasilacz awaryjny

Komputer przenośny

Wymagania ogólne

Projektor plus ekran

Wymagania ogólne

Gwarancja i wsparcie

Wymagania

Wymagane doświadczenie wykonawcy

# Zestawienie ilościowe

### Szkoła Podstawowa Nr 1

| Lp | Nazwa | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teminal + klawiatura + mysz | 25 |
| 2 | Monitor do terminala | 25 |
| 3 | Licencje dostępowe do serwera | 26 |
| 4 | Licencje dostępowe do usługi pulpitu zdalnego | 26 |
| 5 | Serwer terminali | 1 |
| 6 | Oprogramowanie serwerowe | 1 |
| 7 | Szafa serwerowa z osprzętem | 1 |
| 8 | Przełącznik sieciowy | 1 |
| 9 | Zasilacz awaryjny | 1 |
| 10 | Laptop | 1 |
| 11 | Projektor i ekran | 1 |
| 13 | Dodatkowe oprogramowanie |  |

### Szkoła Podstawowa Nr 3

| Lp | Nazwa | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teminal + klawiatura + mysz | 25 |
| 2 | Monitor do terminala | 25 |
| 3 | Licencje dostępowe do serwera | 26 |
| 4 | Licencje dostępowe do usługi pulpitu zdalnego | 26 |
| 5 | Serwer terminali | 1 |
| 6 | Oprogramowanie serwerowe | 1 |
| 7 | Szafa serwerowa z osprzętem | 1 |
| 8 | Przełącznik sieciowy | 1 |
| 9 | Zasilacz awaryjny | 1 |
| 10 | Laptop | 1 |
| 11 | Projektor i ekran | 1 |
| 13 | Dodatkowe oprogramowanie |  |

### Gimnazjum Nr 1

| Lp | Nazwa | Liczba |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teminal + klawiatura + mysz | 15 |
| 2 | Monitor do terminala | 15 |
| 3 | Licencje dostępowe do serwera | 16 |
| 4 | Licencje dostępowe do usługi pulpitu zdalnego | 16 |
| 5 | Serwer terminali | 1 |
| 6 | Oprogramowanie serwerowe | 1 |
| 7 | Szafa serwerowa z osprzętem | 1 |
| 8 | Przełącznik sieciowy | 1 |
| 9 | Zasilacz awaryjny | 1 |
| 10 | Laptop | 1 |
| 11 | Projektor i ekran | 1 |
| 13 | Dodatkowe oprogramowanie |  |

# Terminale uczniowskie

### Wymagania ogólne

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed złożeniem zamówienia

- Zamawiający może wykonać testy oferowanych urządzeń. Oferenci są zobowiązani do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów

- urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta sprzętu kanału sprzedaży i objętego obsługą serwisową producenta świadczoną na terenie Polski

- Dostawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zestawy terminalowe we wskazanej przez Zamawiającego Sali,

- Dostawca zapewni wszystkie niezbędne kable przyłączeniowe wymagane do podłączenia terminali zarówno do sieci elektrycznej jak również logicznej

- Całość okablowania zostanie odpowiednio uporządkowana i zabezpieczona w sposób utrudniający ich uszkodzenie za pomocą specjalnych osłon służących do porządkowania i prowadzenia okablowania

- Dostawca skonfiguruje terminale i serwery w sposób umożliwiający ich wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych,

- Przy konfiguracji Dostawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego funkcjonalności wymagane do skutecznego wykorzystania terminali na lekcjach

- Zamawiający założy konta uczniom i nauczycielom wg listy przygotowanej przez Zamawiającego

- Zamawiający przeprowadzi szkolenie dla użytkowników pracowni terminalowej w zakresie jej wykorzystywania w wymiarze 6 godzin lekcyjnych

### Terminal + klawiatura + mysz

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Obsługiwane systemy | Obsługa przynajmniej środowisk Windows oraz Linux |  |
| Zgodność | z oprogramowaniem wirtualizacyjnym vSpace Server |  |
| Rozdzielczość | Obsługa obrazu o rozdzielczości 1920x1080 pikseli |  |
| Złącze LAN | co najmniej 1 w standardzie min. FastEthernet |  |
| Złącza USB | co najmniej 4, w tym minimum 2 porty w standardzie USB 2.0 umożliwiające podłączanie urządzeń peryferyjnych |  |
| Peryferia | Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników |  |
| Dźwięk | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku |  |
| Funkcjonalność | Obsługa urządzeń peryferyjnych USB bez konieczności lokalnej instalacji sterowników |  |
| Budowa | Brak części ruchomych (wentylator, dysk twardy, itp.) |  |
| Montaż | Możliwość instalacji terminala na monitorze za pomocą uchwytu zgodnego ze standardem VESA |  |
| Pobór prądu | Max. 6W |  |
| Wyposażenie montażowe terminala | Dedykowany do terminala uchwyt umożliwiający zamocowanie terminala do tyłu monitora w standardzie VESA. Niezbędne okablowanie o parametrach pozwalających podłączenie do monitora. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Klawiatura USB, mysz optyczna z rolką USB Urządzenia objęte gwarancją producenta 36 miesięcy |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min. 36 miesięcy |  |

### Monitor do terminala

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Przekątna ekranu | Min. 18,5 cala |  |
| Typ panelu LCD | TN |  |
| Technologia podświetlenia | LED |  |
| Matryca "błyszcząca" (glare) | Nie |  |
| Rozdzielczość obrazu | natywna minimum 1366x768 pikseli |  |
| Czas reakcji matrycy | Max. 5 ms |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | 100 000 000:1 |  |
| Kąt widzenia | Min. 170/160 (CR 10:1) |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Częstotliwość (H/V) | 30-80KHz/55-75Hz |  |
| Certyfikaty | • ENERGY STAR 5.0 |  |
|  | • Deklaracja zgodności CE |  |
|  | • MPR-II |  |
|  | • Certyfikat ISO9001 oraz ISO14001 dla producenta monitora |  |
|  | • TCO 6.0 |  |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |  |
| Złącza wejściowe | VGA D-sub |  |
| Wbudowany zasilacz | Tak |  |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak w zakresie min. -5 do +25 stopni |  |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm, złącze musi być dostępne i umożliwiać zamontowanie z jego wykorzystaniem zaproponowanego terminala |  |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |  |
| Wyposażenie | Dostarczone z monitorem w zestawie: kabel analogowy VGA, kabel zasilający |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min 36 miesięcy door to door. |  |
|  | Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie Wykonawcy należy dołączyć do oferty). |  |
|  | Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. |  |
|  | Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. |  |

### Licencje dostępowe do serwera

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Parametry licencji | Licencja wolumenowa, Uprawnia do podłączenia urządzeń (komputer/notebook/terminal) do usług katalogowych serwerowego systemu operacyjnego posiadanego przez Zamawiającego Licencja obejmuje 45 urządzeń |  |
| Gwarancja | Nie dotyczy |  |

### Licencje dostępowe do usług pulpitu zdalnego

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Parametry licencji | Licencja wolumenowa, Uprawnia do podłączenia urządzeń (komputer/notebook/terminal) do usług zdalnego pulpitu/terminalowych realizowanych przez serwerowe systemy operacyjne posiadane przez Zamawiającego Licencja obejmuje 50 urządzeń |  |
| Gwarancja | Nie dotyczy |  |

# Serwer terminali

### Wymagania ogólne

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed złożeniem zamówienia

- Zamawiający może wykonać testy oferowanych urządzeń. Oferenci są zobowiązani do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów

- urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta sprzętu kanału sprzedaży i objętego obsługą serwisową producenta świadczoną na terenie Polski

- Serwer musi zostać zainstalowany w szafie typu rack w serwerowni szkolnej

- Dostawca zaprojektuje i zrealizuje instalację i konfigurację serwera w oparciu o rozwiązanie wykorzystujące dwa serwery wirtualne umożliwiające pracę z wykorzystaniem terminali zainstalowanych w pracowni terminalowej

- Dostawca zaprojektuje i zrealizuje tworzenie kopii bezpieczeństwa serwera terminali na serwerze kopii bezpieczeństwa w sposób umożliwiający odtworzenie danych z poprzedniego dnia roboczego z możliwością cofnięcia konfiguracji do jednego tygodnia wstecz,

- Dostawca tak zaprojektuje i zrealizuje przyłączenie serwera do sieci LAN aby zapewnić dostępną, najwyższą szybkość dostępu terminali do serwera

- Dostawca zapewni wszystkie niezbędne kable przyłączeniowe wymagane do prawidłowej pracy serwera

### Serwer terminali

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 1U, dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania |  |
| Typ procesora | Procesor minimum czterordzeniowy. |  |
| Wydajność systemu | Oferowany model serwera musi osiągać w teście SPECint_rate2006 wynik minimum 140 pkt. w konfiguracji jednoprocesorowej (Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ilości RAM i HDD). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org |  |
| Ilość procesorów | Zainstalowany 1 procesor |  |
| Pamięć RAM | Minimum 16 GB DDR3, z technologią ECC, możliwość rozszerzenia pamięci do minimum 32 GB. |  |
| Płyta główna | Jednoprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. |  |
| Sloty PCI | Minimum 2 sloty PCI-Express Minimum 1 port PCI Express 3.0 x8 |  |
| Dyski HDD | Minimum 2 dyski 300GB SAS typu „hot-swap”. Możliwość instalacji dodatkowych dwóch dysków. |  |
| Kontroler macierzowy | Odpowiedni dla dysków kontroler macierzowy, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/1E. |  |
| Interfejsy sieciowe LAN | Zintegrowane z płytą główną 2 porty GigabitEthernet z funkcjonalnością Wake On LAN. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna.16MB |  |
| Porty | 2 porty RJ-45. 1 port RJ-45 współdzielony dla interfejsu zdalnego zarządzania. 7 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu), 1 w środku). 1 port VGA. 1 port szeregowy. |  |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów |  |
| Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu OS). Serwer musi posiadać możliwość podłączania wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |  |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany moduł TPM 1,2 do przechowywania kluczy kryptograficznych. Dodatkowo wbudowany panel diagnostyczny umożliwiający identyfikację uszkodzonego elementu serwera, wyposażony także w system przewidywania awarii poszczególnych elementów serwera: dysków twardych, pamięci RAM, zasilaczy, wiatraków z oprogramowaniem pozwalającym wysłać komunikat alarmowy do administratora. |  |
| Gwarancja | Producenta 36 miesięcy |  |

### Oprogramowanie serwerowe

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa oprogramowania | Microsoft Windows Serwer 2012 Standard |  |
| Typ | Licencja musi umożliwiać instalację z wykorzystaniem jednego nośnika i jednego klucza licencyjnego minimum dwóch systemów wirtualnych w ramach jednego serwera fizycznego |  |
| Parametr | Licencja musi dopuszczać jej przenoszenie z jednego serwera na inny |  |

# Okablowanie pracowni terminalowej

### Wymagania ogólne

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed złożeniem zamówienia

- Zamawiający może wykonać testy oferowanych urządzeń. Oferenci są zobowiązani do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów

- urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego przez producenta sprzętu kanału sprzedaży i objętego obsługą serwisową producenta świadczoną na terenie Polski

- Wykonawca wykona projekt całości rozwiązania obejmujący projekt konfiguracji urządzeń aktywnych sieci, konfiguracji serwera w oparciu o rozwiązania wirutalizacji, konfiguracji dostarczonych terminali oraz projekt niezbędnego okablowania strukturalnego

- Projekt zostanie dostarczony zamawiającemu w wersji elektronicznej (w formacie dwg część dotycząca projektu okablowania)

- Projekt zostanie wykonany z uwzględnieniem poniższych wytycznych

- Rozwiązanie będzie składało z szafy dystrybucyjnej min. 22U, od której zostanie rozprowadzone okablowanie sieci logicznej do każdego terminala. Tory kablowe zostaną zakończone w szafie krosownicą, a przy terminalach gniazdami natynkowymi. Całość rozwiązania zostanie zrealizowana w kat. 5e

- Szafa zostanie wyposażona w serwer z niezbędnym oprogramowaniem, przełącznik sieciowy warstwy 3 oraz zasilacz awaryjny. Konfigurację przełącznika wykorzystującą wszystkie jego parametry (w tym obsługę warstwy 3) zaprojektuje Wykonawca w sposób zapewniający odpowiednią wydajność i bezpieczeństwo połączeń

- Doprowadzenie zasilania do urządzeń w pracowni terminalowej zapewni Zamawiający

### Szafa serwerowa z osprzętem

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj szafy | Szafa stojaca typuRack 19“ 22U |  |
| Wymiary | Wysokość: 1166mm Szerokość: 600 mm Głębokość: 800 mm |  |
| Budowa | Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem. Drzwi tyle stalowe perforowane z zamkiem Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka |  |
| Właściwości | Szafa powinna posiadać zabezpiecznie przed rdzą, porysowaniem i korozją oraz regulowane nóżki i kółka. Szafa musi umożliwiać poprawny montaż wszystkich elementów do montażu w niej przeznaczonych zamawianych w tym postępowaniu |  |
| Wyposażenie standardowe | Szafa powinna zawierać: wentylatory, 2 półki, listwa zasilająca typu rack z 5 gniazdami 230V 2P+T uchwyty lub kanały porządkujące do kabli |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Patchpanel 24 porty wraz z patchkordami połączeniowymi o długości min. 0,5m Krosownica powinna zawierać półkę wspornikową. |  |

### Przełącznik sieciowy

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Typ obudowy | Rack o wysokości 1 RU, obudowa wykonana z metalu przeznaczona do montażu w szafie 19" |  |
| Porty i gniazda | Urządzenie wyposażone w min. 24 porty 10/100BASE-T Wyposażenie dodatkowe: 4 porty Gigabit Ethernet combo (2 porty Gigabit Ethernet + 2 porty SFP). SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH. |  |
| Pamięć | Minimum 16MB pamięci flash Minimum 128MB pamięci DRAM |  |
| Wydajność | Szybkość przełączania w milionach pakietów na sekundę(mpps) (64-bajtowe pakiety): min. 9.45 Wydajność matrycy w gigabitach na sekundę(GBS): min. 12.5 |  |
| Ogólne: | ◦ Ramki Jumbo: Ramki o wielkości do 10 KB wspierane na interfejsach 10/100 oraz Gigabitowych ◦ Tablica MAC: Do 16000 adresów MAC |  |
| Przełączanie w warstwie 2: | ◦ Spanning Tree Protocol (STP): 802.1d Spanning Tree 802.1w (Rapid Spanning Tree RSTP), włączone domyślnie 802.1s (Multiple Spanning Tree MSTP) ◦ Agregacja łączy: Wsparcie protokołu IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) Maksymalnie 8 grup Do 8 portów w 1 grupie, łącznie do 16 biorących udział w dynamicznej agregacji łącza 802.3ad ◦ VLAN: Wsparcie do 256 jednoczesnych VLANów (z zakresu 4096 VLAN ID) VLANy per port oraz tagowanie 802.1Q VLANy oparte na adresie MAC Management VLAN Wsparcie Private VLAN Edge (PVE), z możliwością określenia kilku uplinków Guest VLAN VLAN bez autoryzacji ◦ Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP): Wsparcie protokołów, do automatycznej propagacji VLANów w sieci przełączanej ◦ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay w warstwie 2: Przełączniki obsługują funkcję przekazywania ruchu DHCP (Relay DHCP ) do serwerów DHCP w innych VLANach. Współpracuje z opcją DHCP 82. ◦ Internet Group Management Protocol (IGMP) wersje 1, 2, i 3 snooping Funkcja IGMP snooping ogranicza ruch multicastowy tylko do klientów którzy go oczekują; wsparcie do 256 grup multicastowych ◦ IGMP Querier: IGMP querier jest wymagany w warstwie 2 w przypadku, gdy w sieci nie ma Mcast routera pełniącego tą role. ◦ Head-of-line (HOL) blocking: zapobieganie blokowaniu HOL |  |
| Przełączanie w warstwie 3 | ◦ IPv4 routing: Routowanie pakietów IPv4 z prędkością wirespeed, do 32 tras statycznych oraz do 32 interfejsów IP ◦ Classless Inter-Domain Routing(CIDR): Wsparcie dla CIDR ◦ DHCP relay at Layer 3: Przekazywane ruchu DHCP (Relay of DHCP traffic) pomiędzy domenami IP ◦ User Datagram Protocol (UDP) relay: Przekazywanie ruchu typu broadcast pomiędzy domenami warstwy 3, w celu umożliwienia wykrywania urządzeń przez aplikację lub przekazywanie pakietów BootP/DHCP |  |
| Bezpieczeństwo: | ◦ Secure Shell (SSH) Protocol: SSH zabezpiecza ruch Telnet z i do przełącznika. ◦ Secure Sockets Layer (SSL): Wsparcie SSL: Szyfrowanie ruchu HTTPS, umożliwiającego bezpieczny dostęp do zarządzania przełącznikiem przez przeglądarkę internetową. ◦ IEEE 802.1X (Authenticator role) 802.1X: RADIUS autoryzacja i accounting, MD5 hash; guest VLAN; unauthenticated VLAN, tryb pojedynczego/wielu hostów , pojedynczej/wielokrotnej sesji " Wsparcie 802.1X time-based Dynamiczne przypisywanie VLANów ◦ Izolacja warstwy 3: Dopuszczanie/Blokowanie routingu między danymi podsieciami IP ◦ Izolacja warstwy 2 Private VLAN Edge (PVE) wraz z community VLAN: PVE (znane również jako protected ports) oferuje izolacje pomiędzy urządzeniami warstwy 2 w obrębie tego samego VLANu, wsparcie kilku uplinków ◦ Port security: Ochrona portów poprzez blokowanie dostępu na porcie tylko z określonych adresów MAC ◦ RADIUS/TACACS+: Wsparcie autoryzacji z serwerów RADIUS i TACACS, przełącznik działa jako klient serwera. ◦ Zapobieganie DoS: Zapobieganie atakom DoS ◦ Listy kontroli dostępu - ACL: Wsparcie do 512 reguł Odrzucanie lub ograniczanie ruchu na podstawie, źródłowego i docelowego adresu MAC, VLAN ID lub adresu IP, protokołu, portu, differentiated services code point (DSCP)/IP precedence, TCP/ UDP źródłowy i docelowy port, priorytet 802.1p, typ protokołu Ethernet , pakiety Internet Control Message Protocol (ICMP), pakiety IGMP, flaga TCP |  |
| Quality of Service: | ◦ Poziomy priorytetów: 4 kolejki sprzętowe ◦ Zasady kolejkowania: Ścisły priorytet oraz weighted round-robin (WRR) Przypisanie do kolejki na podstawie DSCP oraz class of service (802.1p/CoS) Class of service Przypisanie per port; 802.1p przypisanie per VLAN, IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based; Differentiated Services (DiffServ); klasyfikacja i reklasyfikacja ACL, określanie zaufanych portów QoS ◦ Ograniczanie pasma: Ingress policer(organicznie na wejściu portu); egress shaping(wygładzanie i ograniczenie ruchu na wyjściu portu) a także kontrola pasma, per VLAN, per port, oparte na strumieniach |  |
| Wykrywanie urządzeń: | ◦ Bonjour: Przełącznik rozgłasza swoją obecność wykorzystując protokół Bonjour. ◦ Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) with LLDP-MED extensions LLDP pozwala przełącznikowi na rozgłaszanie swojej obecności, konfiguracji oraz możliwości dla sąsiadujących urządzeń, które przetrzymują dane w MIB. LLDP-MED jest modyfikacją dodającą elementy wymagane przez telefony IP. CDP: Przełącznik rozgłasza swoją obecność w sieci korzystajac z CDP |  |
| Obsługa protokołów | IEEE 802.1Q IEEE 802.1D IEEE 802.1s IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q-in-Q GVRP DHCP IPv4 UDP ARP QoS GARP LLDP-MED CDP TFTP BOOTP IEEE 802.3az TCP/IP |  |
| Gwarancja i pochodzenie | Urządzenie powinno posiadać dożywotnią ograniczoną gwarancję producenta, tj.min 5 lat od zaprzestania produkcji. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, sprzedane wraz z najnowszym oprogramowaniem i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na terenie Polski. |  |

### Zasilacz awaryjny

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Typ obudowy | Obudowa umożliwiająca montaż w szafie rack; maksymalna dopuszczalna wysokość obudowy: 2U |  |
| Technologia pracy | line-interactive |  |
| Wydajność | Moc: nie mniejsza niż 1500VA Wymagany, typowy czas przełączania: 4ms Wymagany czas podtrzymania: nie mniej niż 11 minut przy obciążeniu 50%, nie mniej niż 3 minuty przy obciążeniu 100% |  |
| Włąsciwości i funkcje | Wbudowany układ stabilizujący napięcie (AVR) Maksymalny pobór energii (bez obciążenia, przy naładowanych w pełni bateriach): 6W Ilość gniazd wyjściowych: co najmniej 6 w tym co najmniej 4 podtrzymywane bateryjnie Wymagany, wbudowany filtr zabezpieczający do linii telefonicznej/DSL (RJ-11) Możliwość zarządzania przez RS-232 oraz USB Możliwość instalacji modułu rozszerzeń umożliwiającego zdalne zarządzanie poprzez protokół HTTP lub SNMP Wymagany wyświetlacz LCD prezentujący co najmniej następujące informacje: napięcie wejściowe i wyjściowe, bieżące obciążenie urządzenia, poziom naładowania baterii, przewidywany czas pracy na bateriach |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Karta zarządzająca - właściwości: instalacja w slocie zasilacza awaryjnego UPS obsługa protokołów: TCP/IP, UDP, SNMP, HTTP możliwość monitorowania pracy zasilacza w czasie rzeczywistym zdalne zarządzanie oraz konfiguracja zasilacza poprzez przeglądarkę internetową lub protokół SNMP automatyczne zamykanie podłączonych do zasilacza serwerów i stacji roboczych (co najmniej w środowisku Windows) tworzenie logów pracy zasilacza UPS powiadamianie o zdarzeniach poprzez oraz trapy SNMP |  |
| Praca zasilacza | tworzenie logów pracy zasilacza UPS |  |
| Gwarancja | Minimalna gwarancja 24 m-ce producenta |  |

- Laptop

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer przenośny o parametrach nie gorszych niż: Procesor dwurdzeniowy o wydajności min. 3300 pkt w teście Passmark Min 4 GB pamięci RAM Dysk twardy o pojemności min 640GB Matryca o przekątnej min 17” i rozdzielczości min,. 1366x768 pikseli Wbudowana karta graficzna dedykowana z własną pamięcią min. 1024MB i wydajności nie mniejszej niż 600 pkt w teście Passmark Wbudowany napęd DVD-RW Wbudowana karta sieciowa Ethernet Wbudowana karta sieciowa 802.11 b/g/n Min. 3 porty USB, z tego min. 1 port USB 3.0 Wbudowany czytnik kart SD Wyjście HDMI oraz VGA Wbudowany bluetooth Zainstalowany system operacyjny Windows 7/8 profesional |  |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min. 24 miesiące |  |

- Projektor plus ekran

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia 3xLCD Jasność min. 2700 ANSI lumenów w trybie pełniej jasności Kontrast min. 2000:1 Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3 Przekątna obrazu od 30 do 300 cali Porty wejścia min.: 1 x VGA (DB-15), 1xHDMI 1 x Composite video (RCA Chinch), 2x audio stereo (Mini Jack lub 2RCA) Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x stereo (Mini Jack lub 2RCA) Waga (max) 3 kg Głośnik wbudowany min. 1 x 1W Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN Żywotność lampy 5000 godzin w trybie pełnej jasności Menu w języku polskim Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności Pionowa korekcja trapezu +/- 30 stopni Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora Gwarancja producenta na projektor - 36 miesięcy Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy |  |
|  | Ekran rozwijany ręcznie Wymiary ekranu min. 180 cm x 180 cm Wykonawca dokona montażu ekranu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

- Dodatkowe oprogramowanie

| Producent |  |
| --- | --- |
| Typ/model |  |
| Numer produktu |  |

| Parametr | Minimalna wartość parametru | Spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa oprogramowania | Office 2013 standard lun równoważne licencja umożliwiająca na instalację programu na serwer |  |
|  | Program do zarządzania pracownią wymagania minimalne Włączenie i wyłączenie wszystkich komputerów Wygaszanie ekranów uczniów Blokowanie klawiatury i myszy uczniom Podgląd w czasie rzeczywistym monitorów Blokowanie działania zabronionych aplikacji Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach Tworzenie testów Czat Wyświetlanie wszystkich uczniów Prezentowanie wszystkim uczniom dowolnego ekranu Śledzenie postępu pracy dowolnego ucznia |  |

# Gwarancja i wsparcie

### Wymagania

- Dostawca udzieli 3 letniej gwarancji na całość dostarczonego rozwiązania. Gwarancja ta będzie niezależna od wymaganej przy urządzeniach gwarancji producenta.

- Dostawca będzie realizował czynności gwarancyjne na następujących warunkach:

  - Dostawca udostępni dedykowaną infolinię czynnej w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00,

  - Infolinia będzie służyła użytkownikom do zgłaszania problemów z funkcjonowaniem i użytkowaniem pracowni terminalowej,

  - Dostawca usunie zgłoszone usterki w ciągu 6 dni roboczych,

  - Jeśli w wyznaczonym czasie usunięcie usterki nie będzie możliwe Dostawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy

# Wymagane doświadczenie wykonawcy

- Wykonawca zrealizował w ostatnich 3 latach dostawy na minimum 100 zestawów terminalowych, z czego przynajmniej jedna dostawa obejmowała nie mniej niż 25 zestawów terminalowych,

- Wykonawca zaprojektował w ostatnich 3 latach  minimum 20 szkolnych sieci dostępowych z wykorzystaniem oprogramowania CAD lub innego specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proce projektowania. Projekty muszą obejmować serwerownię szkolną oraz okablowanie strukturalne szkoły,

- Wykonawca wykonał w ostatnich 3 latach na podstawie przygotowanych projektów minimum 50 instalacji okablowania strukturalnego w jednostkach oświatowych,

- Wykonawca zrealizował w ostatnich 3 latach dostawy sprzętu komputerowego dla minimum 20 jednostek oświatowych, z czego przynajmniej do 5 jednostek oświatowych wartość dostarczonego rozwiązania przekroczyła kwotę 100 tysięcy złotych brutto na jednostkę oświatową,

- Wykonawca realizował rozwiązanie obejmujące budowę sieci rozległej łączącej minimum 3 lokalizacje z wykorzystaniem łączy internetowych.