JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH UL. KOŚCIUSZKI42B/13 ; 66-530 DREZDENKO

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT INWESTYCJI: Utwardzenie kostką brukową i płytami bezpiecznymi SBR placu szkolnego Szkoły Podstawowej w Niegosławiu gm. Drezdenko.

| INWESTOR: | Szkoła Podstawowa w Niegosławiu. 66-530 Drezdenko. |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | Niegosław gm. Drezdenko. |
| CPV : | 45233 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG |

| PROJEKTANT: | KAZIMIERZ MACHELSKI UPR. 50/83 Gw |  |
| --- | --- | --- |

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: | OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI RYSUNKI | Egz. Nr 1 |
| --- | --- | --- |

MAJ  2014

SPIS TREŚCI

- CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

3. MATERIAŁY I DANE WEJŚCIOWE.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1. Plan sytuacyjny

5.2. Studzienki chłonne

6. Uwagi końcowe.

7. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

8.  INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 23 LIPCA 2003 ROKU.

## 9.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

II. MAPY I RYSUNKI

- PROJEKT ZAGOSPODARIWANIA TERENU W SKALI 1:1000

- PRZEKROJE KONSTRUKCYNE

OPIS TECHNICZNY

### Do projektu budowlanego

# „Utwardzenie kostką brukową i płytami bezpiecznymi SBR placu szkolnego

# Szkoły Podstawowej

# W NIEGOSŁAWIU gm. DREZDENKO”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania Projektu jest zlecenie Szkoły Podstawowej w Niegosławiu gm. Drezdenko.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy placu szkolnego szkoły Podstawowej w Niegosławiu gm. Drezdenko.

3. MATERIAŁY I DANE WEJŚCIOWE.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000;

- wizja lokalna;

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.;

- uzgodnienia z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Niegosławiu;

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Rzędne terenu objętego opracowaniem wynoszą od 31.66 do 31,37.n.p.m. Częściowe utwardzenie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50cm ulega całkowitemu demontażowi. Projektowany plac  nie posiada nawierzchni utwardzonej.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1. Plan sytuacyjny

Planuje się wykonanie w dwóch rodzajach nawierzchni;

-część główna wejście na teren placu szkolnego z poziomu chodnika z dojściem do części sportowej (boiska) z nawierzchni polbruk gr. 6cm w kolorze czerwieni z zaznaczeniem po obrzeżach pasami z kostki czarnej.

Podstawowa część nawierzchni placu wykonana winna być z płyt bezpiecznych SBR 50x50cm dla HIC 1.3, w kolorze ceglastej czerwieni. Na powierzchni wymalować należy farbą odporną na ścieranie i warunki atmosferyczne figury geometryczne.

Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem.

Oba rodzaje utwardzenia wykonać należy na podbudowie z kruszywa łamanego i pospółek naturalnych.

Ścieki z placu odprowadzić należy do studni chłonnej przy pomocy ścieku systemowego typu DRAIN przykrytego kratką zabezpieczającą

Wody opadowe z dachu odprowadzić należy do 2 studni chłonnych fi 1000mm.

Wszystkie studnie należy zabezpieczyć włazami żeliwnymi lub systemowymi np.: WAWIN.

W bezpośrednim sąsiedztwie z wejściem głównym (chodnik) należy wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych, zaopatrzonych dwustronnie poręczami.

Schody zewnętrzne wykonać z betonu i obłożyć kostką polbrukową. Stopnie o wymiarach szerokość 35cm, wysokość 15cm.

Na terenie przy wejściu głównym usytuowane zostanie miejsce na stanowiska rowerowe dzieci  dojeżdżających tymi pojazdami do szkoły.

Przy wejściu głównym należy usytuować pojemniki na nieczystości stałe.

Tereny wolne od utwardzenia należy obsiać trawą i uzupełnić nasadzeniami krzewów zimolubnych.

Istniejące ogrodzenia od strony frontowej budynku wraz z odcinkiem na długości boiska szkolnego ulegają całkowitemu demontażowi. Ogrodzenie na odcinku od narożnika budynku szkolnego do awaryjnej bramy wjazdowej na teren posesji wykonać należy na nowym cokole betonowym. Pozostała część ogrodzenia umocowana jest do  metalowych słupków ogrodzeniowych obsadzonych i obetonowanych w gruncie. Ogrodzenia należy stosować z siatki zgrzewanej panelowej powlekanej w kolorze zielonym o zróżnicowanej wysokości (1.50 i 2.00m). Górne zakończenie siatki nie może posiadać ostrych końcówek umożliwiających skaleczenie.

Murki oporowe wykonać należy z betonu B20.

5.2. Przekrój normalny

Plac zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym wynoszącym o.5% w kierunku ścieku DRAIN.

Konstrukcja placu oraz dojść;

- kostka betonowa gr. 6cm;

- płyty SBR 50x50cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm.

- Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31.5 mm gr. 15 cm

Nawierzchnie placu  obramowano obrzeżem  betonowym 30x100x8 cm

5.2. Przekrój podłużny

Niweletę podłużną projektowanego placu dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu.

6. UWAGI KOŃCOWE.

W miejscach występowania mediów podziemnych roboty zimne należy wykonywać ręcznie .

7.  INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z w. w ustawą art. 6 formami ochrony przyrody są:

- parki narodowe

- rezerwaty przyrody

- parki krajobrazowe

- obszary chronionego krajobrazu

- obszary Natura 2000

- pomniki przyrody

- stanowiska dokumentacyjne

- użytki ekologiczne

- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe

- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Projektowane place nie znajdują się na obszarze Natura 2000.

8.  INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 23 LIPCA 2003 ROKU.

Zgodnie z w. w ustawą art. 6 ochronie i opiece, bez względu na stan zachowania podlegają:

- zabytki nieruchome będące w szczególności:

- krajobrazami kulturowymi

- układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi

- dziełami architektury i budownictwa

- dziełami budownictwa obronnego

- obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi

- cmentarzami

- zabytki architektoniczne będące w szczególności:

- pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa

- cmentarzyskami

- kurhanami

- reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej

Żadna z powyższych  form ochrony zabytków  nie występuje w zasięgu oddziaływania zgłaszanych robót budowlanych.

## 9.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Nie występuje. Teren szkoły  nie leży w granicach terenu górniczego.